ЕДИНОЕ РУКОВОДСТВО

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ

СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

УТВЕРЖДЕНО первым заместителем министра связи СССР В.Ф.Гуркиным 01 октября 1991 г.

"Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи" определяет оптимальный обязательный состав исполнительной документации, предъявляемой подрядными организациями отрасли связи рабочим комиссиям при приемке линейных сооружений в эксплуатацию.

Требования "Единого руководства..." обязательны для выполнения также организациями подрядчиков и заказчиков других министерств и ведомств, линейные сооружения которых передаются в эксплуатацию органам отрасли связи. "Единое руководство..." согласовано с Акционерным обществом "Совтелеком", ГУПиКС и ГУ "Электросвязь" Министерства связи СССР.

С введением в действие настоящего "Единого руководства..." утрачивают силу: "Руководство по составлению исполнительной документации, предъявляемой строительно-монтажными организациями рабочим комиссиям при приемке в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных линейных сооружений кабельных линий магистральных и внутризоновых сетей связи" (М., ССКТБ, 1981) и "Руководство по составлению исполнительной документации, предъявляемой строительно-монтажными организациями комиссиям при приемке в эксплуатацию законченных строительством линейных сооружений городских телефонных сетей" (М., ССКТБ, 1980), а также разделы I-IV "Сборника единых форм исполнительной документации, предъявляемой строительно-монтажными организациями при приемке в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных объектов сельской телефонной связи" (М., ССКТБ, 1974).

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (Стройиздат, 1988), а также "Руководства по приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания" (М., ССКТБ, 1990) подрядные организации обязаны представлять рабочим комиссиям исполнительную документацию на принимаемые в эксплуатацию линейные сооружения.

1.2. Исполнительная документация должна состоять из комплекта рабочих чертежей в объеме, полученном от заказчика на строительство линейных сооружений, откорректированных в соответствии с выполненными в натуре работами, а также документов на монтажные работы, электрические измерения, испытания и проверки.

1.3. Исполнительная документация представляется в одном экземпляре в составе, предусмотренном настоящим "Единым руководством..." по видам линейных сооружений.

1.4. Исполнительная документация должна быть подписана главным инженером подрядной организации, а также должностными лицами, ответственными за достоверность приведенных в документации данных (старшим прорабом, прорабом, мастером, измерителем и др.).

2. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ

И ВНУТРИЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

2.1. Титульный лист исполнительной документации (форма 1-МВЛКС).

2.2. Паспорт трассы в составе:

а) титульный лист (форма 2-МВЛКС);

б) рабочая документация проекта в объеме, полученном от заказчика, откорректированная в соответствии с выполненными в натуре работами.

2.3. Электрический паспорт в составе:

2.3.1. Для симметричных высокочастотных кабелей:

а) титульный лист (форма 3-МВЛКС);

б) протокол электрических измерений симметричного кабеля постоянным током (форма 4-МВЛКС);

в) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце (форма 5-МВЛКС);

г) протокол электрических измерений защищенности на дальнем конце (форма 6-МВЛКС);

д) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля (форма 7-МВЛКС), если проектом предусмотрены работы по защите от коррозии.

2.3.2. Для симметричных низкочастотных кабелей:

комплекс измерений электрических параметров кабелей и состав форм такой же, как в п.2.3.1, с той разницей, что переходное затухание и защищенность измеряются на частоте 800 Гц для цепи, оборудованной тональным усилителем, и на частоте 5 кГц для экранированной пары, оборудованной усилителем вещания.

2.3.3. Для коаксиальных кабелей:

а) титульный лист (форма 8-МВЛКС);

б) протокол электрических измерений постоянным током (формы 9-, 10-, 11-МВЛКС);

в) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля, если проектом предусмотрены работы по защите от коррозии (см. форму 7-МВЛКС);

г) протокол проверки эффективности протекторной защиты металлической цистерны НУП (форма 12-МВЛКС).

2.4. Монтажная документация в составе:

а) титульный лист (форма 13-МВЛКС);

б) паспорта на монтаж муфт (формы 14-, 15-МВЛКС);

в) протоколы прозвонки кабеля на усилительном участке (формы 16-, 17-МВЛКС);

г) акты проверки герметичности кабеля на смонтированном усилительном участке (форма 18-МВЛКС);

д) двусторонние акты на накладные и дополнительные муфты, с обоснованием причин, вызвавших их монтаж.

2.5. Рабочая документация:

а) титульный лист (форма 19-МВЛКС);

б) паспорта (сертификаты) на строительные длины кабелей;

в) укладочные ведомости (форма 20-МВЛКС);

г) заводские паспорта на оборудование (цистерны НУП, контейнеры, катодные и дренажные установки, для содержания кабелей под постоянным избыточным давлением и т.п.);

д) акты на скрытые работы (формы 21-, 22-, 23-, 24-МВЛКС).

Форма 1-МВЛКС

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ

(ВНУТРИЗОНОВЫХ) ЛИНИЙ СВЯЗИ

| Объект |
| --- |
| Подрядчик |
| Период строительства: начало | окончание |
| Исполнительная документация составлена |
|  | (дата) |
| Главный инженер подрядчика |
|  | (подпись) |
| Ответственный исполнитель |
|  | (должность, |
| подпись) |

Форма 2-МВЛКС

| Объект |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  |

ПАСПОРТ ТРАССЫ

магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

на усилительном участке

| УП | УП |  |
| --- | --- | --- |
| магистрали КМ- |

| Марка кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина трассы |  | км |
| Длина кабеля (всего) |  | км |
| в том числе в грунте |  | км |
| в канализации |  | км |
| подводного |  | км |
| Год прокладки |  |  |
| Паспорт составлен |  |  |
|  | (дата) |  |
| Начальник (гл. инженер) |
| подрядчика |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |
|  | (должность; |  |

фамилия, и.о.)

Форма 3-МВЛКС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

магистральной кабельной линии связи (симметричные кабели)

на усилительном участке

| УП | -УП | магистрали КМ |
| --- | --- | --- |

| Марка кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина трассы |  | км |
| Длина кабеля А |  | км |
| То же, Б |  | км |
| Год прокладки |  |  |
| Паспорт составлен |  |  |
|  | (дата) |  |
| Подписи ответственных лиц: |  |  |
| Главный инженер организации |  |  |
| подрядчика |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |
|  | (должность, ф.и.о.) |  |

Форма 4-МВЛКС

ПРОТОКОЛ

электрических измерений симметричного кабеля постоянным током

| Объект |  |  | Прибор типа |  | N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилительный участок N |  |  | Завода |  |
| Длина участка |  |  | Дата измерения |  | 19 |  | г. |
| Кабель N |  |  | Температура кабеля |  |
| Между НУП (ОУП)- | -НУП (ОУП)- |  |  |  |

| N чет- вер- ки | N цепи | N жилы | Электрическое сопротивление изоляции между каждой жилой и всеми другими, соединенными с металл. оболочкой (экраном), МОм | Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного покрова кабелей, МОм | Испытательное напряжение кабелей, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | между металл. оболочкой (экраном), между броней и землей | между металл. оболочкой и броней | между всеми жилами, соединен- ными в пучок, и зазем- ленной металли- ческой оболочкой | между каждой жилой и всеми осталь- ными жилами, соед. в пучок, и с заземл. металл. оболочкой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| I |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| II |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |
| III |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |
| IV |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 1 |  |  |  |  |  |
| V |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 1 |  |  |  |  |  |
| VI |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 1 |  |  |  |  |  |
| VII |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |

| Представитель заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель подрядчика |  |  |

Форма 5-МВЛКС

ПРОТОКОЛ

| электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между |
| --- |
| ВЧ цепями кабеля со стороны УП | Спектр измерения, кГц |
| Объект | Прибор типа | N |
| Усил. участок |  | Завода |
| Длина участка |  | Дата измерения | 19 | г. |
| Кабель N |  |  |  |

| NN пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Примечание. В протокол внесены минимальные значения переходного затухания.

| Измерения производил: |  |  | Проверил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| представитель подрядчика |  |  | представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |  |  | (подпись) |

Форма 6-МВЛКС

ПРОТОКОЛ

| электрических измерений защищенности на дальнем конце между |
| --- |
| ВЧ цепями кабеля со стороны УП | Спектр измерения, кГц |
| Объект | Прибор типа | N |
| Усил. участок |  | Завода |
| Длина участка |  | Дата измерения | 19 | г. |
| Кабель N |  |  |  |

| NN пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Примечание. В протокол внесены минимальные величины защищенности.

| Измерения производил: |  |  | Проверил: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| представитель подрядчика |  |  | представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |  |  | (подпись) |

Форма 7-МВЛКС

| Наименование подрядной организации |  | Объект |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гор. |  |

ПРОТОКОЛ

измерений потенциалов на оболочке кабеля

| Номер колодца или контрольно-измерительного пункта |  |
| --- | --- |

| Дата |  | 19 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Адрес пункта измерения |
| --- |
| Время измерения: начало | конец |
| Длительность интервала между отсчетами (с) |
| Тип и номер прибора | прибор соединен с |
| Наличие перемычек между оболочкой и броней и месторасположение электрода сравнения |

1. Результаты измерения потенциалов, В

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенциал |  |  |  |  |  |  |  |

2. Обработка измерений

| Потенциал | Число измерений | Сумма измеренных величин одного знака | Максимальная величина, В | Минимальная величина, В | Средняя величина, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительный |  |  |  |  |  |
| Отрицательный |  |  |  |  |  |

| Измерения производил представитель подрядчика |
| --- |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |

Форма 8-МВЛКС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

магистральной кабельной линии связи (коаксиальные кабели)

| на усилительном участке ОУП |  | -ОУП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | магистрали КМ |  |  |

| Марка кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина трассы |  | км |
| Длина кабеля |  | км |
| Год прокладки |  |  |

| Паспорт составлен |  |
| --- | --- |
|  | (дата) |
| Гл. инженер организации |  |
| подрядчика |  |
|  | (подпись) |
| Ответственный исполнитель |  |
|  | (должность, ф.и.о.) |

Форма 9-МВЛКС

ПРОТОКОЛ

электрических измерений постоянным током коаксиального кабеля типа КМ-4 (КМ-4-60)

| Тип и номер прибора | Объект |
| --- | --- |
| Температура грунта | °С | Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) |
| Дата измерения | 19 | г. | Усилительный (регенерационный) участок |
|  | Участок измерений (между муфтами) |
|  | Марка кабеля |
|  | Завод-изготовитель кабеля |
|  | Длина кабеля |

| Характеристика | Коаксиальные пары (КП) типа 2, 6/9, 4 (2, 6/9, 5) |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, МОм·км |  |  |  |  |
| Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В |  |  |  |  |
| Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенных между собой и заземленной металлической оболочкой, В |  |  |  |  |

Окончание формы 9-МВЛКС

|  | Звездные четверки (ЗЧ) и жилы в этих ЗЧ |
| --- | --- |
| Характеристика | I | II | III | IV | V |
|  | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других жил, соединенных с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, МОм·км |  |  |  |  |  |
| Испытательное напряжение между каждой жилой (кроме цепи с дополнительной индуктивностью) и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В |  |  |  |  |  |

Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля между:

| оболочкой и броней |  | МОм |  | МОм·км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оболочкой и землей |  | МОм |  | МОм·км |
| броней и землей |  | МОм |  | МОм·км |

| Измерения проводил представитель | Проверил представитель заказчика |
| --- | --- |
| подрядчика |  | ( |  | ) |  |  | ( |  | ) |

Форма 10-MBЛКС

ПРОТОКОЛ

электрических измерений постоянным током малогабаритного коаксиального кабеля типа МКТ-4

| Тип и номер прибора | Объект |
| --- | --- |
| Температура грунта | °С | Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) |
| Дата измерения | 19 | г. | Усилительный (регенерационный) участок |
|  | Участок измерений (между муфтами) |
|  | Марка кабеля |
|  | Завод-изготовитель кабеля |
|  | Длина кабеля |

| Характеристика | Коаксиальные пары |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, МОм·км |  |  |  |  |
| Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В |  |  |  |  |
| Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенных между собой, и заземленной металлической оболочкой, В |  |  |  |  |

Окончание формы 10-МВЛКС

|  | Симметричные пары (СП) и жилы в этих СП |
| --- | --- |
| Характеристика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других жил, соединенных с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, МОм·км |  |  |  |  |  |
| Испытательное напряжение между каждой жилой и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В |  |  |  |  |  |
| Электрическое сопротивление изоляции между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной оболочкой, МОм |  |  |  |  |  |
| Испытательное напряжение между контрольной жилой и соединенными вместе внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В |  |  |  |  |  |

Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля между:

| оболочкой и броней |  | МОм |  | МОм·км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оболочкой и землей |  | МОм |  | МОм·км |
| броней и землей |  | МОм |  | МОм·км |

| Измерения проводил представитель | Проверил представитель заказчика |
| --- | --- |
| подрядчика |  | ( |  | ) |  |  | ( |  | ) |

Форма 11-МВЛКС

ПРОТОКОЛ

электрических измерений постоянным током однокоаксиального кабеля типа ВКПА (БВКПА)

| Тип и номер прибора | Объект |
| --- | --- |
| Температура грунта воздуха | °С | Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) |
| Дата измерения | 19 | г. | Усилительный (регенерационный) участок |
|  | Участок измерений (между муфтами) |
|  | Марка кабеля |
|  | Завод-изготовитель кабеля |
|  | Длина кабеля |

| Характеристика | Результаты измерения |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, МОм·км |  |
| Электрическое сопротивление изоляции между внешним проводником и землей, МОм·км |  |
| Испытательной напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В |  |

| Измерения проводил представитель | Проверил представитель заказчика |
| --- | --- |
| подрядчика |  | ( |  | ) |  |  | ( |  | ) |

Форма 12-МВЛКС

ПРОТОКОЛ

электрических измерений (проверки) эффективности протекторной защиты металлической цистерны НУП

| Объект |  |  |  |  | Марка протекторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок ОУП- |  | ОУП- |  |  | Количество протекторов |  |

| НУП N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип цистерны |  |  | Дата проверки " |  | " |  | 19 |  | г. |

| Сопро- тивление растеканию тока цистерны, Ом | Сопро- тивление растеканию тока протекторов (группы), Ом | Потенциал протектора относительно земли (медно-сульфатного электрода сравнения), В | Потенциал цистерна-земля (медно-сульфатный электрод сравнения), В | Сила тока в цепи защиты (протекторы- цистерна), мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 |  |  | до вклю- чения протек- торов | после вклю- чения протек- торов |  |

| Измерения проводил представитель | Представитель заказчика |
| --- | --- |
| подрядчика |  | ( |  | ) |  |  | ( |  | ) |

Форма 13-МВЛКС

МОНТАЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

магистральной кабельной линии связи на усилительном

| участке ОУП |  | ОУП |  | магистрали КМ- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Марка кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина трассы |  | км |
| Длина кабеля А |  | км |
| То же, Б |  | км |

| Год прокладки |  |
| --- | --- |
| Дата комплектации документации |  |
| Гл. инженер организации |  |
| подрядчика |  |
| Ответственный исполнитель |  |
|  | (начальник участка, прораб) |

Форма 14-МВЛКС

Экз. N 2 хранится в документации

ПАСПОРТ

на монтаж прямой муфты N ________

| NN четверок | Заданный оператор |  | Объект ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усилительный участок |  |
| 1 |  |  | Марка кабеля |  |
| 2 |  |  | Кабель N |  |
| 3 |  |  | Дата монтажа " |  | " |  | 19 |  | г. |
| 4 |  |  | Фамилия спайщика |  |
| 5 |  |  | Подпись спайщика |  |
| 6 |  |  | 1-й экз. паспорта вложен в муфту |
| 7 |  |  | Спайщик |
|  | (подпись) |

Форма 15-МВЛКС

ПАСПОРТ

на монтаж сложной муфты

| Марка кабеля |  |  | Магистраль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилит. участок N |  |  | Кабель N |  |
| Шаг N |  |  | Техник-измеритель |  |
|  |  |  | (фамилия) |
| Муфта N |  | Спайщик |
|  |  |  |  | (фамилия) |
|  | " |  | " |  | 19 |  | г. |

Данные монтажа

| NN четверок со стороны | Оператор симметри- рования | Включение конденсаторов | Включение сопротивлений | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б |  | между жилами | величина емкости, пФ | коли- чество конден- саторов | между жилами | величина сопро- тивления, Ом | коли- чество сопро- тивлений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Спайщик |  |  | Техник-измеритель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |  | (подпись) |

Форма 16-МВЛКС

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| подрядчика |  |

ПРОТОКОЛ

прозвонки симметричного кабеля

| Дата |  | 19 |  | г. |  | Объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прозвонку производили |  | Усилит. участок |  |
|  |  | Кабель марки |  | N |  |
|  |  | Между |  |  |  |

| NN пар и четверок | Нумерация жил | Схема соединения | Номера коаксиальных пар |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |  | А | Б |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |

| Измеритель |  |
| --- | --- |
| Спайщик |  |

Форма 17-МВЛКС

ПРОТОКОЛ

прозвонки коаксиального кабеля типа КМ-4, МКТ-4

| Объект |  |  |  |  | Тип (марка) кабеля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУП- |  | ОУП- |  |  | Кабель N |  |
| Усилительный участок |  |  |  | " |  | " |  | 19 |  | г. |
| между |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номера четверок (пар) со стороны | Нумерация жил | Схема соединения | Номера коаксиальных пар со стороны |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |  | А | Б |
| 1 |  |  |  |  |  |  | I (1) |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | II (2) |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | III (3) |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | IV (4) |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | - |  |

| Измеритель |  | Спайщик |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 18-МВЛКС

АКТ

проверки герметичности кабеля на смонтированном усилительном участке

| " " | 19 | г. |
| --- | --- | --- |

| Объект |  | участок ОУП (НУП) |  | ОУП (НУП) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель |
| --- |
| и представитель подрядчика |
|  | составили настоящий акт в том, что кабель марки |
| на усилительном участке был поставлен под избыточное давление и опломбирован для испытания герметичности металлической оболочки с оконечными устройствами. |
| Результаты первичных измерений, произведенных | " " | 19 | г., даны в табл.1. |

Таблица 1

| Измерения со стороны | Кабель N | Измеренное давление, Па/кг/см | NN манометров | Шкала Па/кг/см | Цена деления, Па/кг/см | Подписи представителей подрядчика и комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Результаты первичных измерений, произведенных | " " | 19 | г., |
| --- | --- | --- | --- |
| т.е. через ____________ суток, даны в табл.2. |

Таблица 2

| Измерения со стороны | Кабель N | Измеренное давление, Па/кг/см | NN манометров | Шкала Па/кг/см | Цена деления, Па/кг/см | Подписи представителей подрядчика и комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| На основании существующих норм кабель на участке | считать герметичным |
| --- | --- |
| и установленным под избыточное давление с оконечными устройствами. |

| Представитель заказчика |  | Представитель подрядчика |
| --- | --- | --- |

Форма 19-МВЛКС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

магистральной кабельной линии связи на усилительном

| участке ОУП |  | ОУП |  | магистрали КМ- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Гл. инженер организации подрядчика |
| --- |
|  | (подпись, ф.и.о.) |
| Ответственный исполнитель Начальник участка (прораб) |
|  | (подпись, ф.и.о.) |

Форма 20-МВЛКС

УКЛАДОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| Объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок |  |  |  |

| N п/п | Дата прокладки | Марка кабеля | Заводской номер барабана | Длина кабеля на барабане | Фактическая длина проложенного кабеля | Избыточное давление, кгс/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | до прокладки | после прокладки |

| Ведомость составил |  |
| --- | --- |
| (должность, ф.и.о., подпись) |  |

Форма 21-МВЛКС

АКТ

на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных проводов

| Объект |  |  | Трасса кабеля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  | между населенными пунктами (пикетами) |  |
| Участок |  |  | Дата |  |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика |
| --- |
| и представитель |  |

(наименование строительно-монтажной организации)

произвели освидетельствование выполненных работ по прокладке кабелей и защитных проводов и установили:

| 1. Проложен кабель марки | производства завода |
| --- | --- |
|  | от | до | протяженностью | км |
| и марки | от | до | протяженностью | км, а всего | км. |
| 2. Способ прокладки |  |  |  |  |
|  |  | (кабелеукладчиком, вручную) |
| 3. Глубина прокладки по проекту | м, фактически не менее | м. |
| 4. Шаги пупинизации находятся в пределах | м. |
| 5. Перекрытие концов на стыке строительных длин | м. |
| 6. Выполнены переходы через грунтовые дороги |
| (указать способ прокладки кабеля на переходе: кабелеукладчиком, вручную, количество труб и т.п. по каждому переходу) |
| 7. Выполнены переходы через малые реки и ручьи |
| 8. Произведена защита кабеля кирпичом (железобетонными плитами) на участке |
|  | общей протяженностью | м. |
| 9. Выполнены работы по устройству постели (из привозного песка, мягкого грунта) |
| на участке | в объеме |
| 10. Кабель проложен "змейкой" на участках |
| 11. Проложены защитные провода марки | от | до |
| общей протяженностью | км на глубину |
| 12. Сращивание защитных проводов выполнено способом |
| 13. Установлены замерные столбики на углах, переходах, концах защитных проводов |
|  | в количестве | шт. |

| Работы выполнены в период с | до |
| --- | --- |
| в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами. |

| Представитель технического надзора заказчика | Представитель подрядчика |
| --- | --- |

Форма 22-МВЛКС

АКТ

на скрытые работы по устройству переходов через

автомобильные и железные дороги

| Объект |  |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок |  |  |  |  |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика |
| --- |
|  | и представитель подрядчика |
|  | произвели освидетельствование работ |
| по устройству переходов и установили: |

1. Общие данные

| Место перехода, номер чертежа | Пересе- каемое соору- жение | Характеристика труб | Способ выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мате- риал | диаметр | длина | число каналов |  |  |

| 2. Проверка проходимости каналов |
| --- |
| 3. Покрытие труб битумной массой на пересечениях электрифицированных дорог |
| 4. Способ заделки стыков труб |  |
| 5. Заделка концов труб |  |
| 6. Установка столбиков около концов труб |  |
| 7. Восстановление откосов, кюветов |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами |

| Оценка выполненных работ ( |  | ) |
| --- | --- | --- |
| Представитель заказчика ( |  | ) |
| Представитель подрядчика ( |  | ) |

Форма 23-MBЛКС

АКТ

на скрытые работы по строительству НУП (НРП)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Подрядчик |  |
| Участок |  |
| Трасса кабельной линии |  |
| НУП (НРП) |  |
| Дата |  |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика |
| --- |
| и представитель |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |
| произвели освидетельствование выполненных работ по строительству НУП (НРП) N |
| на участке трассы и установили: |
| 1. Место установки НУП (НРП) соответствует рабочим чертежам проекта |
| 2. Основание под цистерну (контейнер, корпус) выполнено из |
| 3. Анкеровка цистерны выполнена посредством анкеров и тяжей из |

| 4. Гидроизоляция (противокоррозионное покрытие) повреждений не имеет. |
| --- |
| 5. Анкера, тяжи, хомуты, закладные детали защищены от коррозии |
|  | (указать способ) |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

Все работы выполнены в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами.

| Представитель технического надзора заказчика | Представитель подрядчика |
| --- | --- |
| ( ) | ( ) |

Форма 24-МВЛКС

АКТ

на скрытые работы по устройству заземлений

| Объект |  |
| --- | --- |
| Подрядчик |  |
| Участок |  |
| Место оборудования заземления |  |
| Дата |  |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика |
| --- |
| и представитель |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |
| произвели освидетельствование выполненных работ по устройству заземлений и установили: |

I. Общие данные

| N пп. | Характеристика | Назначение заземления |
| --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | защитное | линейно- защитное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Материал электродов |  |  |  |
| 2. | Количество электродов, шт. |  |  |  |
| 3. | Длина электродов, м |  |  |  |
| 4. | Материал шин |  |  |  |
| 5. | Длина шин, м |  |  |  |
| 6. | Марки соединительного кабеля (провода) |  |  |  |
| 7. | Длина соединительного кабеля, м |  |  |  |
| 8. | Глубина забивки электродов, м |  |  |  |
| 9. | Глубина прокладки шин, м |  |  |  |
| 10. | Способ соединения электродов |  |  |  |
| 11. | Дата устройства заземления |  |  |  |

II. Измерение электрического сопротивления заземления:

1. Дата измерения.

2. Тип и номер прибора.

3. Группа и состояние грунта.

4. Сопротивление заземления, Ом.

III. Качество выполненных работ:

Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами.

| Представитель технического надзора заказчика | Представитель подрядчика |
| --- | --- |
| ( ) | ( ) |

3. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

3.1. Состав исполнительной документации при предъявлении к приемке линейных сооружений местной сети в целом (один или несколько шкафных районов с магистральными участками абонентских линий и межстанционными (межузловыми) линиями)

Паспорт в составе:

а) титульный лист (форма 1-КЛМС);

б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

в) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных кабельных линий (симметричный кабель) (форма 2-КЛМС);

г) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных линий или магистральных участков (форма 3-КЛМС) и распределительных участков (форма 4-КЛМС) абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП);

д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце между цепями ВЧ кабеля (форма 5-КЛМС);

е) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП) (форма 6-КЛМС);

ж) протоколы электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной индуктивностью (форма 7-КЛМС);

з) протоколы измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита кабелей от коррозии предусмотрена проектом (форма 7-МВЛКС);

и) yклaдочные ведомости прокладки кабелей в грунте (форма 20-МВЛКС);

к) акты на скрытые работы (формы 21-МВЛКС, 22-МВЛКС, 24-МВЛКС);

л) акты проверок смонтированных межстанционных и магистральных участков абонентских кабельных линий на герметичность оболочек (форма 8-КЛМС);

м) акты испытания оборудования для содержания кабелей под постоянным воздушным избыточным давлением (форма 9-КЛМС);

н) протоколы измерения электрического сопротивления заземлений (форма 10-КЛМС).

3.2. Состав исполнительной документации на законченные строительством отдельные линейные сооружения при приемке их по мере готовности

3.2.1. Межстанционные (межузловые) кабельные линии связи

Паспорт межстанционной (межузловой) линии связи в составе:

а) титульный лист (форма 11-КЛМС);

б) рабочие чертежи на прокладку и монтаж межстанционной (межузловой) линии связи, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

в) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной кабельной линии (симметричный кабель) (формы 2-КЛМС и 12-КЛМС);

г) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной линии (кабели Т и ТП) (форма 3-КЛМС);

д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце между цепями симметричного ВЧ кабеля межстанционной линии (форма 5-КЛМС);

е) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами межстанционной кабельной линии (кабели Т и ТП) (форма 6-КЛМС);

ж) протокол электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной индуктивностью (форма 7-КЛМС);

з) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки (форма 8-КЛМС);

и) акт на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных проводов (форма 21-МВЛКС) и устройству переходов через автомобильные и ж. д. дороги (форма 22-МВЛКС);

к) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита кабелей от коррозии предусмотрена проектом (форма 7-МВЛКС);

л) укладочная ведомость прокладки кабелей в грунте (форма 20-МВЛКС).

3.2.2. Магистральные и распределительные участки абонентских кабельных линий

Паспорт магистрального или распределительного участка абонентской линии в составе:

а) рабочие чертежи на прокладку и монтаж магистральных и распределительных участков абонентских кабельных линий связи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

б) протоколы электрических измерений магистрального или распределительного кабеля (формы 3-КЛМС, 4-КЛМС);

в) протокол измерения собственного затухания цепей (форма 7-КЛМС) представляется на кабели, уплотненные системой ИКМ, после их включения в HРП на регенерационном участке;

г) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами (форма 6-КЛМС);

д) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки (форма 8-КЛМС);

е) протокол измерения электрического сопротивления заземления (форма 10-КЛМС).

3.2.3. Кабельная канализация

Исполнительная документация в составе:

а) рабочие чертежи на строительство кабельной канализации в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

б) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации - прокладка трубопроводов (форма 13-КЛМС);

в) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации - строительство колодцев (форма 14-КЛМС).

3.2.4. Кабельные линии, выполненные кабелями марок ТЗ (межстанционные линии, кабельные вставки в ВЛС, каблирование узлов связи, спец. объектов)

Паспорт в составе:

а) титульный лист (форма 1-КЛМС);

б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

в) протоколы электрических измерений постоянным током (форма 2-КЛМС), переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце (форма 5-КЛМС);

г) акты на скрытые работы (форма 21-МВЛКС).

3.2.5. Проложенные и смонтированные линии кабелями марок ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП (линии охранной сигнализации на площадках объектов и ВПТС)

Исполнительная документация в составе:

а) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

б) протоколы электрических измерений кабелей ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП (форма 15-КЛМС);

в) акты на скрытые работы (форма 21-МВЛКС).

3.2.6. Воздушные столбовые линии связи

Исполнительная документация в составе:

а) титульный лист (форма 1-ВЛС);

б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

в) протокол электрических измерений воздушных линий связи и радиофикации постоянным током (форма 2-ВЛС);

г) протокол измерений переходного затухания между воздушными цепями на ближнем конце и защищенности на дальнем конце (форма 3-ВЛС);

д) протокол измерений рабочего затухания воздушных цепей (форма 4-ВЛС);

е) протокол измерения сопротивления заземлений (форма 5-ВЛС);

ж) протокол измерения напряжения зажигания защитных устройств (разрядников) (форма 6-ВЛС);

з) акты на скрытые работы по строительству воздушной линии связи (форма 7-ВЛС).

Форма 1-КЛМС

| Наименование организации подрядчика |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

на законченные строительством линейные сооружения местной сети в целом

| Наименование объекта |
| --- |
| Состав сооружений объекта: |
| кабельная канализация протяженностью | км, блок емкостью | каналов |
| Шкафные районы NN |
| Общая емкость магистральных участков |
| Межстанционные линии |
|  | (направления межстанционных линий, |
| их протяженность, марки кабелей, системы уплотнения) |
| Начало строительства |
| Окончание строительства |
| Паспорт составлен |
|  | (дата) |  |

| Главный инженер организации |  |
| --- | --- |
| подрядчика |  |
| (ф.и.о., подпись) |  |

Ответственный исполнитель

(должность, ф.и.о., подпись)

Форма 2-КЛМС

| Наименование организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подрядчика |  |  | Объект |  |

ПРОТОКОЛ

электрических измерений постоянным током

межстанционной кабельной линии (симметричный кабель)

| Марка и емкость кабеля |  |  | Тип и номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прибора |  |
| Длина кабеля |  |  |  |  |
| Участок прокладки |  |  | Дата |  |

| NN чет- ве- рок | NN пар | Электр. сопротивление изоляции между каждой жилой и другими, соед. с металлич. оболочкой, МОм | Испытательное напряжение, В | Сопро- тивление шлейфа, Ом | Асим- метрия, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | между всеми жилами и металлич. оболочкой (экраном) | между каждой жилой и всеми остальными жилами, соед. в пучок и с заземленной металлич. оболочкой | всей длины | 1 км |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |

Электрическое сопротивление изоляции между металлической оболочкой (экраном)

| и землей (броней) составляет |  | МОм. |
| --- | --- | --- |
| Измерения произвел |  |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |

Форма 3-КЛМС

Наименование организации подрядчика

ПРОТОКОЛ

электрических измерений постоянным током межстанционной

линии или магистрального участка абонентской кабельной

линии (кабели Т и ТП)

| Объект |  | участок прокладки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка, емкость и диаметр жил кабеля |  |  |
| Назначение линии |  |  |  |
|  | (межстанционная, магистральный участок) |
| Длина кабеля |  |  |  |
| Норма сопротивления изоляции на данную длину |  |
| Норма сопротивления шлейфа на данную длину |  |
| Прибор |  | Дата измерений |  |

| NN пар | Сопротивление изоляции, МОм | Сопротивление шлейфа, Ом |
| --- | --- | --- |
|  | а | б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 00 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |
| 05 |  |  |  |
| 06 |  |  |  |
| 07 |  |  |  |
| 08 |  |  |  |
| 09 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |
| 52 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |
| 54 |  |  |  |
| 55 |  |  |  |
| 56 |  |  |  |
| 57 |  |  |  |
| 58 |  |  |  |
| 59 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 61 |  |  |  |
| 62 |  |  |  |
| 63 |  |  |  |
| 64 |  |  |  |
| 65 |  |  |  |
| 66 |  |  |  |
| 67 |  |  |  |
| 68 |  |  |  |
| 69 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |
| 71 |  |  |  |
| 72 |  |  |  |
| 73 |  |  |  |
| 74 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |
| 76 |  |  |  |
| 77 |  |  |  |
| 78 |  |  |  |
| 79 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 81 |  |  |  |
| 82 |  |  |  |
| 83 |  |  |  |
| 84 |  |  |  |
| 85 |  |  |  |
| 86 |  |  |  |
| 87 |  |  |  |
| 88 |  |  |  |
| 89 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 91 |  |  |  |
| 92 |  |  |  |
| 93 |  |  |  |
| 94 |  |  |  |
| 95 |  |  |  |
| 96 |  |  |  |
| 97 |  |  |  |
| 98 |  |  |  |
| 99 |  |  |  |

Электрическое сопротивление изоляции между металлической оболочкой (экраном) и землей (броней) составляет ___________ МОм.

Примечания: 1. Электрическое сопротивление шлейфа жил измеряется в объеме 1% емкости оконечного устройства, но не менее одной цепи (пары).

2. Электрическое сопротивление изоляции проверяется по принципу допускового контроля. Запись измеренного значения параметра в графах 2, 3 производится только, если  ниже нормы.

| Измерения произвел |  |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о.) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (должность, ф.и.о.) |

Форма 4-КЛМС

Наименование организации подрядчика

ПРОТОКОЛ

электрических измерений постоянным током распределительного

участка абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП)

| Объект |  | Шкаф N |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес установки шкафа |  |  |  |
| Марка, емкость и диаметр жил кабеля |  |
| Участок прокладки кабеля |  |  |
| Прибор |  | Дата измерения |  |

| NN коро- бок | Адреса установки коробок или абонентских пунктов | Расст. от распр. коробки до ШР или от аб. пунктов до каб. ящика | Распре- деление | Норма сопр. изол. жил на данную длину кабеля, МОм | Норма сопр. шлейфа на данную длину кабеля, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

| NN пар | Сопротивление изоляции, МОм | Сопротивление шлейфа, Ом |
| --- | --- | --- |
|  | а | б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 00 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |
| 05 |  |  |  |
| 06 |  |  |  |
| 07 |  |  |  |
| 08 |  |  |  |
| 09 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |
| 52 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |
| 54 |  |  |  |
| 55 |  |  |  |
| 56 |  |  |  |
| 57 |  |  |  |
| 58 |  |  |  |
| 59 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 61 |  |  |  |
| 62 |  |  |  |
| 63 |  |  |  |
| 64 |  |  |  |
| 65 |  |  |  |
| 66 |  |  |  |
| 67 |  |  |  |
| 68 |  |  |  |
| 69 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |
| 71 |  |  |  |
| 72 |  |  |  |
| 73 |  |  |  |
| 74 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |
| 76 |  |  |  |
| 77 |  |  |  |
| 78 |  |  |  |
| 79 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 81 |  |  |  |
| 82 |  |  |  |
| 83 |  |  |  |
| 84 |  |  |  |
| 85 |  |  |  |
| 86 |  |  |  |
| 87 |  |  |  |
| 88 |  |  |  |
| 89 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 91 |  |  |  |
| 92 |  |  |  |
| 93 |  |  |  |
| 94 |  |  |  |
| 95 |  |  |  |
| 96 |  |  |  |
| 97 |  |  |  |
| 98 |  |  |  |
| 99 |  |  |  |

Примечания: 1. Электрическое сопротивление шлейфа жил измеряется в объеме 1% емкости оконечного устройства, но не менее одной цепи (пары).

2. Электрическое сопротивление изоляции проверяется по принципу допускового контроля. Запись измеренного значения параметра в графах 2, 3 производится только, если  ниже нормы.

| Измерения произвел |  |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о.) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (должность, ф.и.о.) |

Форма 5-КЛМС

| Наименование организации подрядчика |  | Объект |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гор. |  |

ПРОТОКОЛ

электрических измерений переходного затухания на ближнем конце,

защищенности на дальнем конце (ненужное зачеркнуть)

между цепями ВЧ кабеля при частоте ____________ кГц

| Марка и емкость кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина кабеля |  |  |
| Участок прокладки |  |  |
| Тип и номер прибора |  |
| Дата |  |  |

| NN цепей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

| Измерения произвел |  |
| --- | --- |
| Представитель заказчика |  |

Форма 6-КЛМС

Наименование организации подрядчика

ПРОТОКОЛ

электрических измерений переходного затухания на ближнем конце

между отобранными прослушиванием парами абонентской

кабельной линии (кабели Т и ТП)

| Тип кабеля |  |  | Прибор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина |  |  |  |
| Участок |  |  | Дата измерений |  |

| NN цепей | Переходное затухание в дБ |
| --- | --- |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

| Измерения произвел |  |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |

Форма 7-КЛМС

| Наименование организации |  | Объект |
| --- | --- | --- |
| подрядчика |  |  | Город |  |

ПРОТОКОЛ

электрических измерений собственного затухания цепей

кабеля с дополнительной индуктивностью (кабели Т и ТП)

| Участок кабельной линии |  | Прибор и метод измерения |
| --- | --- | --- |
| Длина участка |  |  |
| Кабель |  | Завода |
|  | Дата |
|  | Температура кабеля |  | °С |

| N цепей | Участок измерения | Затухание, дБ на частотах, кГц |
| --- | --- | --- |
|  | Вся длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вся длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Измерения производил |  |
| --- | --- |
| Представитель заказчика |  |

Форма 8-КЛМС

АКТ N _______

проверки герметичности оболочки кабеля

| " " | 19 | г. |
| --- | --- | --- |

| Гор. |
| --- |
| Акт составлен представителем подрядчика |
|  | (должность, ф.и.о.) |
| и представителем заказчика |
|  | (должность, ф.и.о.) |
| в том, что ими произведена проверка герметичности оболочки кабеля |
| (марка, емкость) |
| проложенного в грунте (канализации) на участке |
| по рабочему чертежу N |
| Проверкой установлено: |
| 1. Накачивание кабеля осуществлялось |
|  | (воздухом, азотом) |
| с помощью | в период |
|  | (компрессора, баллона, ручного насоса) |  |
| с | до | . Давление контролировалось манометрами |
| (дата, часы, минуты) |  |
| в количестве | шт., установленными |
| Максимальное давление во время накачки составляло | атм. |
| 2. Установившееся по всей длине давление кабеля зафиксировано в | часов |
| 19 | г. и составило | атм. |
| 3. Указанное в п.2 избыточное давление в кабеле по истечении | часов, то есть |
| до | часов 19 | г. сохранило свою величину, что подтверждает герметичность |
| оболочки кабеля. |

| Представитель подрядчика |  | Представитель заказчика |
| --- | --- | --- |
| (должность, ф.и.о.) |  | (должность, ф.и.о.) |

Форма 9-КЛМС

Наименование организации подрядчика

Объект

Гор.

АКТ

испытания оборудования для содержания кабелей

под постоянным воздушным избыточным давлением

| " " | 19 | г. |
| --- | --- | --- |

| Акт составлен представителем подрядчика |
| --- |
|  | в лице |  |
|  |  | (должность, |
|  | ф.и.о.) |  |
| и представителем заказчика в лице |
| в том, что ими произведено испытание смонтированного оборудования для содержания кабелей под давлением. |
| Марка оборудования |  |
| При проверке установлено: |  |
| 1. Оборудование установлено и смонтировано в соответствии с рабочим чертежом N |
| 2. Комплектность оборудования соответствует заводской документации N |
| 3. Проверка функциональной схемы оборудования показала его исправность. |
| 4. |
| 5. |

| Представитель подрядчика |  |
| --- | --- |
| Представитель заказчика |  |

Форма 10-КЛМС

| Наименование организации |  | Объект |  |
| --- | --- | --- | --- |
| подрядчика |  |  |  |  |
|  |  |  | Гор. |  |

ПРОТОКОЛ

измерения электрического сопротивления заземления

| Назначение заземления и его местонахождение | Величина сопротивления, Oм | Состав грунта | Конструкция заземлителя | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измеренная | норма |  |  |  |
| ВЫВОД |
| Измеренное заземление находится в состоянии |
|  | пригодном, |
| хорошем, удовлетворительном |
| для эксплуатации. |
| Измерения произведены прибором типа |
| год выпуска | по схеме и методу |
| (Температура грунта и влажность на глубине закопки заземлений по данным местной гидрометеостанции) |

Измерения производили:

(должность, фамилия, подпись)

|  | " |  | " |  | 19 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 11-КЛМС

Наименование организации подрядчика

ПАСПОРТ

кабельной линии межстанционной связи

| на участке |  |
| --- | --- |
| уплотненной аппаратурой |  |

| Длина трассы |  | км |
| --- | --- | --- |
| Длина кабеля (всего) |  | км |
| в том числе в грунте |  | км |
| в канализации |  | км |
| подводного |  | км |
| Тип кабеля |  |  |
| Количество НРП |  | шт. |
| Год прокладки |  |  |
| Паспорт составлен |  |  |

(дата)

| Подписи ответственных лиц (начальник или главный инженер организации подрядчика) |  |
| --- | --- |
| (ответственный исполнитель) |  |

Форма 12-КЛМС

| Наименование организации |  | Объект |  |
| --- | --- | --- | --- |
| подрядчика |  |  |  |  |
|  |  |  | Усилительный (регенерационный) участок |  |

ПРОТОКОЛ

электрических измерений постоянным током кабеля КСПП

(марка, емкость, диаметр жил)

| Длина кабеля | м | Вычисленная норма для данной длины (и температуры) |
| --- | --- | --- |
| Температура грунта | °С |  |
| Тип и номер измерительного прибора |  | ___________________ МОм |
|  |  |  | __________________ МОм |
|  |  | ________________ МОм |
| Дата " " _________ 19 ___ г. |

| NN чет- ве- рок | NN пар | Жилы | Испытание изоляции напряжением, В | Сопро- тивление изоляции жил, МОм | Сопро- тивление изоляции между экраном и землей, МОм | Сопро- тивление шлейфа, Ом | Оми- ческая асим- метрия, Ом | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | 1 | а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 | а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |
| III | 1 | а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |
| IV | 1 | а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | а |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Электрическое сопротивление изоляции проверяется по принципу допускового контроля. Запись измеренного значения параметра в графах 5, 6 производится, если  ниже нормы.

| Измерения проводил представитель подрядчика | Проверил представитель заказчика |
| --- | --- |
|  |  | ( |  | ) |  |  | ( |  | ) |

Форма 13 КЛМС

АКТ

на скрытые работы по строительству кабельной канализации -

прокладка трубопроводов

| Объект |  |
| --- | --- |
| Подрядчик |  |
| Участок |  |

| Наименование населенного пункта |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика |
| --- |
| и представители |
| (наименование строительно-монтажной организации) |
| произвели освидетельствование работ по прокладке (докладке) трубопроводов кабельной канализации согласно рабочим чертежам |
| NN | по ул. | от колодца N |
| (дом N | ) до колодца N | (дом N | ) и установили: |

1. Общие данные

| Участок между колодцами NN | Длина пролета, м | Характеристика труб | Количество каналов | Количество стыков | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | длина, м | внутренний диаметр, мм |  |  |  |

| 2. Способ соединения стыков труб |  |
| --- | --- |
| 3. Глубина заложения подошвы блока |  |
| 4. Промежутки между трубами засыпаны |  |
| 5. Наличие и достаточность уклонов трубопровода |  |
| 6. Качество заделки стыков труб |  |
| 7. Проходимость каналов |  |

Работы выполнены в соответствии с рабочими чертежам и действующими правилами.

| Представитель технического надзора заказчика | Представитель подрядчика |
| --- | --- |
|  |  | ( |  | ) |  | ( |  | ) |

Форма 14 КЛМС

АКТ

на скрытые работы по строительству кабельной канализации -

строительство колодцев

| Объект |  |
| --- | --- |
| Подрядчик |  |
| Участок |  |
| Наименование населенного пункта |  |
| Дата |  |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика |
| --- |
| и представители |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |
| произвели освидетельствование работ по строительству колодцев кабельной канализации |
| по ул. | согласно рабочим чертежам проекта NN | и установили: |

1. Общие данные

| NN пп. | Номер колодца по проекту | Тип колодца | Материал | Период строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Глубина котлованов для колодцев |  |
| --- | --- |
| 3. Качество сборки, заделка швов |  |
| 4. Гидроизоляция колодцев выполнена |  |
| 5. Засыпка котлована выполнена с послойным уплотнением |  |
| 6. Правильность установки люка |  |
| 7. Установка арматуры |  |

Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами.

| Представитель технического надзора заказчика | Представитель подрядчика |
| --- | --- |
|  |  | ( |  | ) |  | ( |  | ) |

Форма 15-КЛМС

Наименование организации подрядчика

ПРОТОКОЛ

электрических измерений однопарных кабелей ПРППМ

(ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП

| NN пп. | Тип кабеля | Участок прокладки | Сопротивление изоляции между жилами и между каждой жилой и землей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а-з | б-з | а-б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Измерения произвел |  |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о.) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (должность, ф.и.о.) |

Форма 1-ВЛС

Наименование организации подрядчика

ПАСПОРТ

воздушной линии связи

| (наименование линии) |
| --- |
| На участке от |  |  |
| до |  |  |
| Протяженностью |  | км |
| Начало строительства линии |  |  |
| Окончание строительства |  |  |

|  | Паспорт составлен |
| --- | --- |
|  | " " | 19 | г. |
| Паспорт составил |
|  | (должность, ф.и.о.) |
| Паспорт проверил |
|  | (должность, ф.и.о.) |
| " " | 19 | г. |

Форма 2-ВЛС

ПРОТОКОЛ

измерений цепей воздушной линии связи постоянным током

| Тип, номер прибора |  |
| --- | --- |

| Изме- ряемый участок воздушной линии | Длина участка | Номер цепи | Мате- риал и диаметр проводов | Сопротивление изоляции проводов, МОм | Сопро- тивление шлейфа проводов цепи | Оми- ческая асим- метрия цепи | Сос- тояние погоды и темпе- ратура воздуха | Дата произ- водства изме- рений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всей длины | на 1 км | всей длины | на 1 км |  |  |  |
|  |  |  |  | а-б | а-з | б-з | а-б | а-з | б-з |  |  |  |  |  |

Примечание. Измерение шлейфа проводов цепи производится на ВЛС длиной более 3 км.

| Измерения производил |  |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |

Форма 3-ВЛС

ПРОТОКОЛ

измерений переходного затухания между воздушными цепями

на ближнем и защищенности на дальнем концах

| Приборы |  |
| --- | --- |

| Из- ме- ряе- мый учас- ток | Влия- ющая цепь | Под- вер- жен- ная влия- нию цепь | Вид из- ме- ре- ний | Величина переходного затухания, дБ, на частотах, кГц | Уро- вень гене- ратора на входе влия- ющей цепи, дБ | Уровень помехи на при- емном конце цепи, подвер- женной влия- нию, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Измерения производил |  |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |
| представитель заказчика |  |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |
| Дата |  |

Форма 4-ВЛС

ПРОТОКОЛ

измерений рабочего затухания воздушных цепей

| Приборы |  |
| --- | --- |

| Изме- рите- льный учас- ток | Но- мер цепи | Мате- риал и диа- метр про- вода, мм | Затухание цепи, дБ, в спектре частот, кГц | Уро- вень, по- мех, дБ | Сред- няя темпе- ратура воз- духа, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В-2 В-3 В-ЭС В0-3-4 В0-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Измерения производил |  |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |
| Дата |  |

Форма 5-ВЛС

ПРОТОКОЛ

измерения сопротивления заземлений

| Тип и номер измер. прибора |  |
| --- | --- |
| Дата производства измерений |  |

| Номер опоры, заземление которой измерялось | Сопротивление заземления, Ом | Примечание |
| --- | --- | --- |

| Измерения производил |  |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |

Форма 6-ВЛС

ПРОТОКОЛ

измерения напряжения зажигания разрядников

| Наименование ВЛС | " " | 19 | г. |
| --- | --- | --- | --- |

| N пп. | Место установки оконечного устройства (или отдельных разрядников) | Тип оконечного устройства | Тип разрядника | Величина напряжения зажигания, В | Вывод об исправности разрядника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | результат измерения | по норме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Измерения произведены прибором |  |  |
| --- | --- | --- |
| Измерения произвели |  |  |

Форма 7 -ВЛС

АКТ

на скрытые работы по строительству воздушной линии связи

| Объект |  |  | Трасса ВЛС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  | Между населенными |  |
|  |  |  | пунктами |  |
| Участок |  |  | Дата |  |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика |
| --- |
| и представители |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |
| произвели освидетельствование выполненных работ по строительству воздушной столбовой линии связи на участке трассы |
| и установили: |

| 1. Материал опор |  |
| --- | --- |
|  | (деревянные, железобетонные, на жел. бет. приставках) |
| 2. Количество промежуточных опор |  |
| 3. Количество угловых опор |  |
| 4. Средняя глубина установки опор |  |
| 5. Качество засыпки ям под опоры |  |
| 6. Антисептирование подземной части опоры |  |
| 7. Оснастка опор крюками, траверсами |  |
| 8. Качество насадки изоляторов, количество и тип подвешенных |
| проводов |  |
| 9. Тип и качество соединения проводов |  |
| 10. Соответствие выборочных проверенных значений стрел провеса |
| проводов нормам |  |
| 11. Наличие и качество молниеотводов на опорах |  |
| 12. Количество и качество монтажа кабельных опор |  |

Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами.

| Представитель технического надзора заказчика | Представитель подрядчика |
| --- | --- |
| ( ) | ( ) |

4. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ

ЛИНИИ СВЯЗИ (BОЛС)

Паспорт на законченную строительством ВОЛС в составе:

а) титульный лист паспорта (форма 1-ВОЛС);

б) рабочие чертежи на строительство ВОЛС в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

в) паспорта на регенерационные участки ВОЛС (форма 2-ВОЛС);

г) паспорт на оптический кабель ГТС (форма 3-ВОЛС);

д) укладочные ведомости строительных длин оптических кабелей (форма 4-ВОЛС);

е) заводские паспорта на строительные длины оптического кабеля.

Форма 1-ВОЛС

| Объект |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  |

ПАСПОРТ

магистральной (внутризоновой), местной (ненужное зачеркнуть)

волоконно-оптической кабельной линии связи

| Марка кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина трассы |  | км |
| в том числе в грунте |  | км |
| в канализации |  | км |
| подводная |  | км |
| Начало строительства линии |  |  |
|  | (год, месяц) |  |
| Окончание строительства линии |  |  |
|  | (год, месяц) |  |
| Паспорт составлен |  |  |
|  | (дата) |  |
| Начальник (гл. инженер) организации подрядчика |  |  |
|  | (ф.и.о., подпись) |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |  |

Форма 2-ВОЛС

ПАСПОРТ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО УЧАСТКА ВНУТРИЗОНОВОЙ ВОЛС

N ________

| Монтажная организация |  |
| --- | --- |
| Оптическая линия связи |  |
| Регенерационный участок |  |
| Марка кабеля |  |
| Общая длина участка |  |

| N ОВ | Направление измерения | Среднее* зна- чение затухания по двум направ- лениям, дБ | Дата изме- рения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление А-Б | Направление Б-А |  |  |
|  | Мощность излучения | Результаты расчета | Мощность излучения | Результаты расчета |  |  |
|  | ед. мощн., дБ | ед. мощн., дБ | Затухание, А, дБ | ед. мощн., дБ | ед. мощн., дБ | Затухание, А, дБ |  |  |

___________________

* Графа заполняется при измерении затухания рефлектометром

| Измерительные приборы (марка, заводск. N) |  |
| --- | --- |
| Измерения производили |  |
|  | (ф.и.о. и подписи измерителей) |
| " " | 19 | г. |

Форма 3-ВОЛС

ПАСПОРТ

| на оптический кабель ГТС |  | N |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Длина по кабелю |  | м. Длина по волокну |  | м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| АТС __________ "___" | N волокна | АТС __________ "___" |
| --- | --- | --- |
| N ВСОК | N УССЛК | N СОЛСТ | N КОЛСТ |  | N КОЛСТ | N СОЛСТ | N УССЛК | N ВСОК |
|  |  |  |  | 1-2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5-6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-8 |  |  |  |  |

Схема прокладки кабеля:

Номера колодцев и адреса муфт:

4.

5.

6.

Паспортные данные волокон:

| N стр. длины | Длина по ОВ, м | Коэффициент затухания волокна, дБ/км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СДАЛ: |  | ПРИНЯЛ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ф.и.о.) |  | (ф.и.о.) |

| " |  | " |  | 19 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 4-ВОЛС

УКЛАДОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИН ОК

| Монтажная организация |  |
| --- | --- |
| Оптическая линия связи |  |
| Регенерационный участок |  |
| Марка кабеля |  |
| Общая длина участка |  |

| N пп. | Номер барабана | Длина кабеля на барабане, м | Порядковый номер очередности прокладки | Дата прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Укладочную ведомость составил |  |
| --- | --- |
| (должность, ф.и.о., подпись) |  |

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

И ОФОРМЛЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Рабочие чертежи должны быть откорректированы организацией подрядчика с выполнением следующих требований:

а) все изменения и дополнения в рабочие чертежи, а также привязка элементов трассы, должны быть выполнены тушью;

б) при корректировке рабочих чертежей следует пользоваться принятыми в них условными обозначениями и масштабами;

в) погрешность всех промеров при корректировке рабочих чертежей не должна превышать 1%;

г) на чертежах трассы углы ее поворота, места установки муфт и замерных столбиков должны быть привязаны к постоянным ориентирам (здания, железные и автомобильные дороги, воздушные линии связи, линии электропередачи и т.п.);

д) как правило, муфты и углы поворотов должны иметь не менее двух привязок (продольную и поперечную) к строго определенным ориентирам (опора воздушной линии, пикетный столбик, угол здания), позволяющим точно определить местоположение каждой муфты или угла поворота;

е) на поперечных разрезах рабочих чертежей речных переходов, пересечений железных и автомобильных дорог указывается фактическая глубина заложения кабеля в берегах и в дне реки, глубина заложения - от подошвы рельсов железной дороги, поверхности автомобильной дороги и т.п. Если переход выполнен в трубах, то приводится разрез трубопровода с указанием расположения в нем кабелей;

ж) на рабочий уличный чертеж должны быть нанесены привязки трассы кабельной канализации к стенам зданий или стационарным заборам через каждые 20 м, привязки трассы кабеля к замерным точкам - углам зданий или заборов, выступам зданий и другим ориентирам.

Привязки колодцев кабельной канализации и муфт кабеля, проложенного в грунте, должны точно указывать их местонахождение;

з) на схеме кабеля, проложенного в канализации, к длине каждого пролета (расстояние между центрами люков) добавляют 0,5 м для учета длины укладки кабеля по форме колодца. На чертеже прокладки кабеля в грунте проставляют длины кабеля между муфтами.

5.2. Паспорта на линейные сооружения, а также другие документы рекомендуется помещать в отдельную папку для представления их вместе с откорректированными рабочими чертежами рабочей приемочной комиссии.

5.3. При наличии в организации подрядчика ПЭВМ рекомендуется применение их для составления документов исполнительной документации. Для этого формы необходимого комплекта исполнительной документации следует записать на дискету.

Последовательно выводя формы исполнительной документации на дисплей ПЭВМ, внося в них необходимые данные и распечатывая на АЦПУ, можно значительно сократить время и улучшить качество составления исполнительной документации.

5.4. В Руководстве применены следующие условные обозначения:

МВЛКС - магистральные и внутризоновые линейно-кабельные сооружения;

КЛМС - кабельные сооружения местных сетей;

ВОЛС - волоконно-оптические кабели связи;

ВЛС - воздушные линии связи.

Текст документа сверен по:

/ Минсвязи СССР. - М.: ССКТБ, 1991